采暖空调系统节能高效运行监控系统

软件开发采购项目

（招标项目编号：KY202103）

招

标

文

件

招标人：四川省建筑科学研究院有限公司

二○二一年三月

目  录

第一章 投标人须知前附表	1

第二章 投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标	10

六、评选	11

七、评审评选标准及评审办法	12

八、合同的授予	15

第三章 供货要求	16

一、招标技术要求	16

二、使用、培训及售后要求	19

三、交货时间及地点	19

第四章 投标文件格式	20

一、投标文件内容	20

二、投标文件格式	21

# 第一章 投标人须知前附表

| 项号 | 条 款 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 名 称 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
|  |  | 地 址 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 联 系 人 | 孙工 |
|  |  | 联系方式 | 15900721566 syrsibr@foxmail.com |
| 2 | 招标项目 | 项目名称 | 采暖空调系统节能高效运行监控系统软件开发采购项目 |
|  |  | 项目地点 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 招标范围 | 按照甲方要求，深度定制开发采暖空调系统节能高效运行监控系统软件，即冷热源节能群控系统及能效管理系统平台、配合成套监控系统的软件调适（含数据收集、数据处理及控制策略算法）、技术培训及3年售后维保服务。 |
| 3 | 投标人的资质条件、能力、信誉 | 资质要求 | 无 |
|  |  | 财务要求 | 2019年的财务审计报告或2020年财务报表（应包括资产负债表、利润表、现金流量表） |
|  |  | 业绩要求 | 2018年以来1项类似项目业绩，提供合同复印件及软件平台主要模块截图 |
|  |  | 信誉要求 | （1）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（2）未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，且未处于投标禁入期内； （3）2018年至今在经营活动中没有重大违法记录； （4）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单； （5）所提供的设备、材料、工序工艺、服务等应具有合法的知识产权。 |
| 4 | 以联合体参选 | 不接受 |
| 5 | 分包 | 不允许 |
| 6 | 实质性要求和条件 | 详见第三章 供货要求 |
| 7 | 最高投标限价 | 14.5万元 |
| 8 | 投标报价的相关要求 | （1）投标报价采用总价包干方式，报价应包含定制开发冷热源节能群控系统及能效管理系统平台、配合成套监控系统的软件调适（含数据收集、数据处理及控制策略算法）、技术培训及3年售后维保服务所发生的全部费用； （2）报价为含税人民币价； （3）免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价； （4）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，以各分项合价累计数为准修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 |
| 9 | 招标有效期 | 招标截止之日起30日（日历天数）内有效。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本份数 | 一份 |
|  |  | 副本份数 | 一份 |
|  |  | 电子文件 | 一份 |
| 11 | 投标文件的密封 | 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字 |
| 12 | 封套上应载明的信息 | 投标人： 招标项目编号： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 13 | 评标要求 | 投标人通过邮寄形式将投标文件寄至招标人，由评审小组进行审核及评审 |
| 14 | 评标小组 | 由招标人自行组建，小组成员为5人及以上单数 |
| 15 | 中标候选人数量 | 1-3名 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法，满分100分 |
| 17 | 招标工作安排 | 投标报名 | 报名形式：通过电子邮箱形式参与投标报名 截止时间： 2021 年 3 月 19 日 17:00 报名资料：单位介绍信（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）并说明报名参与项目、联系人、联系方式 |
|  |  | 投标文件递交截止时间及开标 | 时间： 2021 年 3 月 22日 14:00 地点：成都市金牛区一环路北三段55号科技楼4楼会议室 |
|  |  | 投标答疑 | 投标人应在投标文件递交截止日2个工作日前，以书面形式（加盖公章）向招标人提出需要答疑的问题。 联系人：张敏 联系电话：15102816551 |
| 18 | 其他要求 | 质保期、售后及发票等 | 1、质保期：所定制开发软件质保期不低于36个月，质保期内免费对其进行维保服务。 2、提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。 3、发票开具：提供真实、合法、有效、足额的增值税发票 |

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

### 1、说明

本项目的招标人为四川省建筑科学研究院有限公司，招标人组建评标小组负责评选工作。

### 2、招标内容

本项目招标内容为按照甲方要求，深度定制开发采暖空调系统节能高效运行监控系统软件，即冷热源节能群控系统及能效管理系统平台、配合成套监控系统的软件调适（含数据收集、数据处理及控制策略算法）、技术培训及3年售后维保服务。

### 3、合格的投标人

3.1 所提供的冷热源节能群控系统及能效管理系统平台的技术指标参数、可扩展性、计算精确性、技术培训及后期维护等满足项目正常运行的要求，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加招标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国采购法》和本文件中规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.2 投标人必须是响应招标、已在采购人处投标报名并参加投标竞争的法人或其他组织。

### 4、踏勘现场

4.1 投标人必须对软件所服务的冷热源系统及能耗监测系统进行了解，以便制定切实可行的软件开发方案。同时，对软件所安装的条件及其周围环境进行考察，以便获取有关编制投标文件和签订合同所涉及现场的资料。未参加现场踏勘产生的后果由投标人自行承担。

### 5、投标费用

5.1 投标人承担其编制投标文件及递交所涉及的一切费用。无论招标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2 无论招标结果如何，投标人的投标文件均不退回。

5.3 招标人不对未中标人作任何解释。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的组成

6.1 本招标文件共分为四部分，其内容如下：

第一章 投标人须知前附表

第二章 投标人须知

第三章 招标技术要求

第四章 投标文件格式

### 7、招标文件的澄清和修改

7.1 除6.1条列明的内容外，招标人在投标文件提交截止日期前任何时候，招标人无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对招标人及所有投标人具有约束力。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

7.2 招标文件及补充文件前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7.3 投标人收到招标文件时，应认真审阅，如发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应在投标文件递交截止日2天前通知招标人补全或澄清，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。如投标人未按上述规定提出要求而造成不良后果，如投标文件不符合规定被视为不合格的投标文件时，招标人不承担责任。

7.4 任何要求对招标文件提出澄清的投标人，应以书面形式提出。招标人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给投标人，若以传真发出的，投标人应立即书面回函通知招标人，确认已收到该文件。

7.5 本招标文件由四川省建筑科学研究院有限公司负责解释。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标语言及计量单位

8.1 投标文件以及招标人与投标人就有关招标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标人可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 对违反上述规定情形的，招标人有权要求投标人限期修改，或视其为未实质性响应招标要求并取消其参选资格。

### 9、投标文件的组成

9.1 投标文件一式两份，“正本”一份，“副本”一份，另需电子文档一份（刻录成光盘或U盘）。

9.2 投标文件主要内容见第四章《投标文件格式》。

### 10、投标文件格式

投标文件至少应包括本须知第9条的全部内容，且须按所列顺序装订成册，未按要求装订成册而散装递交的，视为未响应本项目招标要求。如招标人有提供格式文件的需采用固定格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 11、投标报价

11.1 本次投标报价采用总价包干方式，因此投标人的报价应包含按照甲方要求，深度定制开发采暖空调系统节能高效运行监控系统软件，即冷热源节能群控系统及能效管理系统平台、配合成套监控系统的软件调适（含数据收集、数据处理及控制策略算法）、技术培训及3年售后维保服务发生的全部费用，报价为含税价。

11.2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部服务内容的价格体现。

11.3 投标价格应是投标人完成项目所有工作的费用。

11.4投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.5 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 12、投标货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

### 13、投标有效期

投标文件在本须知规定的招标截止之日起30个日历天内有效，投标文件有效期比本须知规定的有效期短的投标文件将被拒绝。

### 14、投标文件的份数和签署

14.1 投标人应准备两份投标文件：一份正本和一份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。另需电子文档一份。

14.2 投标文件正本和副本须用A4幅面的纸张打印，并按招标文件的规定由投标人法定代表人或经正式授权的投标代理人签字。投标人如由授权人签字须随投标文件递交法定人代表人授权书。

14.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件人签字。

14.4不接受电话、传真及电子邮件形式的投标文件。

## 四、投标文件的提交

### 15、投标文件的密封

15.1 投标人应将投标文件正本和副本一起密封送达，在密封处加盖投标人公章，并注明“请勿在（填开标日期）之前启封”。

15.2 在投标文件密封袋上均应标注：

15.3 如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件将不被接受。

### 16、投标文件的递交和截止时间

16.1 投标文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

16.2 招标人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交招标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的招标截止时间为准。

16.3 到招标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

16.4 招标人将拒绝接受任何晚于递交投标文件截止时间递交的投标文件。

## 五、开标

### 17、开标

17.1未按规定提交的投标文件将不予开封，并作为无效投标文件。

17.2由招标人组织开标，由招标单位检查投标文件密封情况，经确认密封完好后，拆封并开始评选。

### 18、投标文件的有效性

18.1 投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评选：

1）未按照招标文件的要求予以密封的。

2）投标文件要求盖鲜章，投标文件未按招标文件规定加盖投标人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的。

3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

## 六、评选

### 19、评标小组与评选

19.1 评标小组由招标人自行组建，负责进行评选活动。

19.2 整个评标过程采用保密方式进行。

### 20、评标过程的保密

20.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

20.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其它有关人员询问评标过程的情况和索取资料。

### 21、投标文件的澄清

21.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容等做出澄清。澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。

### 22、投标文件的初步评审

22.1 初评主要为投标文件的符合性评审，只有通过符合性评审的投标文件，才能进入下一阶段的评审。

## 七、评审评选标准及评审办法

### 23、本项目采用综合评估法进行评审

评审分为符合性审查、详细评审两部分。只有通过符合性审查的投标人才能进入详细评审。

本项目评审以百分制计分，评审人员对各项目逐项评定计分，满分100分。评审工作由招标人依法组建的评标小组组织进行。本次评标小组成员人数由5人及以上单数组成。

根据评标小组的评审结果，按综合得分由高至低的前一至三名投标人为中标候选人。最终中标人由招标人确定。

### 符合性审查标准及详细评审标准

符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封及封套上载明的信息符合要求 |  |
| 2 | 投标文件的份数满足要求 |  |
| 3 | 投标文件盖章、签字及授权书合法有效 |  |
| 4 | 营业执照合法有效 |  |
| 5 | 满足投标报价的相关要求 |  |
| 6 | 提供了2019年的财务审计报告或2020年财务报表（应包括资产负债表、利润表、现金流量表） |  |
| 7 | 企业纳税及社保缴纳合法有效 |  |
| 8 | 2018年至今在经营活动中没有重大违法记录证明 |  |
| 9 | 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明 |  |
| 10 | 知识产权保证承诺书 |  |
| 11 | 投标人不存在联合体参选及分包情况 |  |
| 12 | 满足第三章“一、招标技术要求” |  |
| 13 | 提供了符合要求的业绩证明文件：2018年以来1项同类型的采暖空调监控系统软件或能耗监测类软件开发的合同复印件及软件平台主要模块截图 |  |
| 结论 |  |

注：①审查情况打“√”表示满足标准，“×”表示不满足标准，结论即“通过”和“不通过”；

②审查情况有任意一个“×”，结论即为“不通过”。

详细评审标准

| 类别 | 标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （34分） | 投标人企业具备高新技术企业、软件产品证书、软件企业证书，每有一项证书得2分，最高得6分。 | 0-6 |  |
|  | 投标人或投标产品具备冷热源机房群控、能效监测类的组态类软件、远程控制类软件、能源监测数据管理与预警系统、能耗资源综合分析平台、能耗监测节能管理系统、建筑设备及能效管理平台软件、建筑设备及能效管理平台APP软件的计算机软件著作权，一项得2分，最高得8分。 | 0-8 |  |
|  | 投标人自2018年至今具有空调节能改造或能耗监测平台的类似业绩证明，一项不得分，每超过一项得3分,最高得9分。 | 0-9 |  |
|  | 投标人企业通过ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康安全管理体系认证，且在有效期内的,附相关证书复印件,每项得1分，最高得3分。 | 0-3 |  |
| 根据投标人在质量保证、技术支持及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得4-5分；良好的得2-3分；一般的得0-1分。 | 根据投标人在质量保证、技术支持及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得4-5分；良好的得2-3分；一般的得0-1分。 | 0-5 |  |
|  | 标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分三个等级：优得3分，良得2分，一般得0-1分。 | 0-3 |  |
| 技术部分 （41分） | 提供详细的节能控制系统软件平台及能效监测平台的系统构架方案，得4分。 | 0-4 |  |
|  | 提供节能控制系统及能效监测平台的实施方案（含监控方案、设备选型及控制策略等，不限于以上描述内容），内容详细得12-15分，内容一般得8-11分，内容不全得0-7分。 | 0-15 |  |
|  | 承诺后期提供全部源代码程序的得10分，不提供源代码程序的得0分。 | 0-10 |  |
|  | 提供用户界面模板图，根据美观度分三个等级，整洁美观得4-5分，一般得2-3分，杂乱得0-1分。 | 0-5 |  |
|  | 提供软件开发进度控制措施、并对本项目服务过程中的应急处突方案进行综合评审。控制措施合理有效，条理清楚，且应急处突预案健全、合理，有可操作性的得5-7分；控制措施条理不清晰，应急处突方案简单的得1-4；内容与本项目无关得0分。 | 0-7 |  |
| 招标报价 （25分） | 以满足招标人需求且非恶性竞争价格中的最低报价为评标基准价，得25分；其他参选公司的价格按照下列公式计算:报价得分=25×(评标基准价／最终报价)。 若出现恶性报价公司，由评标小组商定处理。 | 0-25 |  |

## 八、合同的授予

#### 25、合同授予标准

25.1本项目将授予能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。

#### 26、招标人接受和拒绝任何或所有招标的权利

26.1 招标人在授予投标人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 招标人不保证最低报价的投标人获得合同。

26.3 招标人对未获得合同的投标人，将不做任何解释。

#### 27、合同协议书的签订

27.1 招标人在确定中标人后15个工作日内，将按照招标文件和中标人的投标文件签订采购合同。

27.2 中标人如不按本须知第27.1条的规定与招标人签订同，则招标人将有充分的理由废除授标，中标人须给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

# 第三章 供货要求

## 一、招标技术要求

（一）项目内容

按照甲方要求，深度定制开发采暖空调系统节能高效运行监控系统软件，即冷热源节能群控系统及能效管理系统平台、配合成套监控系统的软件调适（含数据收集、数据处理及控制策略算法）、技术培训及3年售后维保服务。试验平台主要是模拟仿真平台，将数字模拟信号传递给控制设备，判断控制设备反应逻辑是否正确，内容是否完整，是否能实现精确的控制目标，是对产品的验证和调适。试验平台按照风冷和水冷系统分别搭建，对应采暖空调系统节能高效运行监控系统软件开发主要内容如下：

1.适用于风冷热泵空调系统节能高效运行监控软件；

2.适用于中央空调水系统的自适应监控软件。

（二）项目需求

在云端做数据服务器开发；

实现与冷热源自控系统的硬件对接，实现智能无人值守、节能高效运行；

实现与室外气象数据站的数据通讯对接；

实现与云端数据库的数据通讯对接，实现数据采集、处理。

（三）采暖空调系统节能高效运行监控系统软件平台技术要求（不限于以下内容）

| 平台功能列表 |
| --- |
| 功能项 | 子功能项 | 功能描述 |
| 登陆 |  | 提供用户登陆 |
| 概览信息 |  | 显示项目的扼要信息，包括机组COP，室外实时干球温度及相对湿度、机组设备的功率、瞬时输出冷量、耗能的日、周、月、年的评价信息 |
| 系统监控 | 自定义监控图 | 使用平台自带的组态图元搭建的系统原理图、控制参数一览表等。生动形象的展示主机或者末端的设备状态，通过标签化的方式显示系统KPI数据等，同时可以进行设备的启停，优化参数等的设定；通过设备一览表的方式，完整展示某一设备的全部点位信息 |
| 数据分析 | 对比分析 | 主要提供用户自定义的统计指标（例如用电量、机组COP或系统COP）进行详细对比；实现冷热源系统各设备的分项计量能耗占比分析 |
|  | 组成分析 | 主要提供用户自定义的多层级统计指标进行组成比例的查询分析，比如四大分项的组成等 |
|  | 设备趋势 | 提供主机及末端各设备的各个测点运行参数，以5min一点的间隔趋势图的方式进行详细展示 |
| 报警事件 | 自定义报警 | 通过报警设定定义的报警，在满足报警条件后触发报警。可以提供实时和历史的报警查询 |
|  | 采集报警 | 主机及末端各设备的各个测点运行参数在采集通讯过程中发生报警 |
| 报表报告 | 设备报表 | 在选定的时间跨度里检索主机及末端各设备的各个测点运行参数；可按照最小存储间隔的倍数来刷选数据 |
|  | 统计报表 | 在选定的时间跨度里检索用户自定义的统计指标。 |
|  | 能耗报表 | 针对具备累积的测点，进行期初、期末的消耗量统计 |
|  | 预值报警报表 | 查看记录在案的预值报警 |
|  | 系统日志 | 检索平台的增删改查、设备操作、登录登出的日志情况 |
| 系统管理 | 报警设定 | 提供平台自定义的测点报警定义 |
|  | 定时计划 | 提供平台定时执行设备动作的定义 |
|  | 设备配置 | 提供用户录入项目的测点信息，包含名称、通讯定义等 |
|  | 组态配置 | 提供用户组态绘制系统监控图、参数一览表等信息 |
|  | 账号管理 | 提供用户对平台账户进行系统管理 |

（四）本项目采购自控系统软件清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵空调系统节能高效运行监控软件 | 1 | 套 |
| 2 | 中央空调水系统自适应监控软件 | 1 | 套 |

## 二、使用、培训及售后要求

1、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、质保期：所定制软件系统维保期不低于36个月，维保期内上门免费维护。

3、提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。

4、发票开具：提供真实、合法、有效、足额的增值税发票。

## 三、交货时间及地点

1、交货期：自签订合同之日起90个日历天内必须到货，并全部安装调适合格完毕；

2、交货地点：采购人指定地点。

# 第四章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，相关文件原件备查。本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

## 一、投标文件内容

投标文件目录

- 报价函（见文件格式一）

- 分项报价表（见文件格式二）

- 商务和技术偏差表（见文件格式三）

- 企业资格审查文件（包括但不限于以下资料）

  - 法定代表人身份证明书（见文件格式四）

  - 法定代表人授权委托书（见文件格式五）

  - 投标函及承诺书（见文件格式六）

  - 知识产权保证承诺书（见文件格式七）

  - 营业执照

  - 2019年财务审计报告或2020年财务报表

  - 纳税证明

  - 社保缴纳证明

  - 2018年至今在经营活动中没有重大违法记录证明

  - 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明

- 2018年以来公司类似项目业绩一览表（见文件格式八）

- 质保期、售后服务计划

- 其他资料

## 二、投标文件格式

详见第21页至第28页。

文件格式一：

# 报价函

致：四川省建筑科学研究院有限公司

我方根据本项目的实际，仔细研究了招标文件须知、招标技术要求等所有相关内容，我方对此次  （项目名称）   的招标总报价为       人民币元（其中，增值税税率为       ），将按合同约定完成相关工作，质保期限：     年。我方报价包含本项目定制研发冷热源节能群控系统及能效管理系统平台（一套适用于风冷热泵空调系统和一套适用于中央空调水系统）、配合成套监控系统的软件调适（含数据收集、数据处理及控制策略算法）、技术培训及3年售后维保服务所发生的所有费用的含税价格。我方将遵循本项目招标文件的要求，完成规定所需完成的所有内容，并对结果负责。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式二：

# 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（厂牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

注：针对各软件、服务等进行分项报价。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式三：

# 商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：投标人应对照招标文件的商务条款和技术要求，就投标文件对商务条款和技术要求的响应情况、存在偏差和例外事项逐条做出说明。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式四：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：（投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：       职务：

系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：（投标人全称）

日期：     年     月     日

文件格式五：

# 法定代表人授权委托书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的招标活动。代理人在招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）性别：        年龄：

身份证号码：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签章）

授权委托日期：    年   月   日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

文件格式六：

# 投标函及承诺书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

按照贵方《  （项目名称）  招标文件》的要求，本文件签署人         （姓名）  受正式委托，兹以我方的名义并代表      （投标人的名称）  递交下列文件的一份正本、一份副本、电子文件一份。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，对招标文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了本项目招标文件的招标须知、合同条款、售后服务等需完成的所有相关内容，并遵循上述招标文件的要求，完成须完成内容，并对结果负责。

（3）我方同意在招标截止日期后，在投标有效期内撤回投标或我方在收到中标通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与招标人进行合同谈判，中标资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交投标文件截止日起30个日内有效。

（5）我方同意提供招标人可能要求的与招标有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并对提交材料中所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若招标人发现我方提交资料中有与事实不符情况，有权拒绝我们的投标。若在中标后，招标人发现我单位所递交投标文件与事实不符，有欺诈中标嫌疑，则我单位将承担一切法律责任和后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式七：

# 知识产权保证承诺书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

鉴于我公司是贵公司的供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：

（1）我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。

（2）我公司承诺供应的产品，如含有商标、专利或著作权等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。

（3）我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。

（4）本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。

（5）如双方因此发生纠纷，有管辖权法院为四川省成都市金牛区人民法院。

承诺人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式八：

# 2018年以来公司类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；至少需提供一项类似业绩（开发采暖空调监控系统软件或能耗监测类）的合同复印件及软件平台主要模块截图。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

# Text boxes

投标人:

招标项目编号：

（项目名称）投标文件

在    年    月    日     时前不得开启